## Slide 1
基于MediaPipe手势识别与Vosk离线语音的
智能PPT控制系统
——数字媒体技术中的多模态人机交互应用
数字媒体技术 课程汇报

## Slide 2
目 录
01
题目与应用场景
02
问题背景与任务定义
03
所选模型及原理简介
04
技术流程与实验设计
05
结果展示与案例分析
06
问题反思与改进方向
07
总结学习收获

## Slide 3
01 题目与应用场景
项目题目：基于MediaPipe手势识别与Vosk离线语音的智能PPT控制系统
数字媒体应用场景
• 会议室里：产品发布演示过程中，手势翻页 + 语音高亮关键信息
• 大型演讲厅：自由走动演讲，零接触控制，提升沉浸感
• 课堂教学：教师可同时用手势控制PPT和用激光笔指点内容
价值：手势控制 + 语音识别 = 多模态交互，让人更自然、更自由地操控数字内容

## Slide 4
02 问题背景与任务定义
问题背景
1. 需要频繁走回讲台按键翻页，打断演示节奏
2. 翻页器功能单一，无法做标注或高亮
3. 想展示某段文字时，需要鼠标定位滑动
4. 演讲者活动范围受限，不能远离讲台
5. 缺乏直观的多模态交互方式
任务定义
▸ 手势控制模块
- 8种手势识别：滑动翻页、手指计数翻页、
OK切语音、大拇指首页、五指末页、握拳黑屏
▸ 语音识别模块
- 离线中文语音→翻页/跳转/黑屏
- 语音匹配幻灯片文字 → 字幕显示
▸ 系统要求
- 实时性：手势→翻页 < 150ms
- 兼容主流演示软件（PPT / WPS）
- 双模式动态切换（手势↔语音）

## Slide 5
03 所选模型及原理简介
模型一：MediaPipe Hand Landmarker
▸ 输入：640×480 RGB图像帧（视频流）
▸ 输出：21个3D手部关键点 (x, y, z) + 置信度
▸ 为什么选择该模型：
- Google MediaPipe团队专为移动端/实时场景优化
- GPU推理仅需 < 30ms，CPU < 80ms
- 提供手部 21 点拓扑结构，支持灵活的手势规则判断
▸ 核心原理：先检测手掌区域（轻量BlazePalm），
再回归21个关键点在手掌坐标系中的位置
模型二：Vosk离线语音识别
核心：CNN（时延神经网络）+ LSTM + HMM
▸ 输入：16kHz单声道PCM音频流
▸ 输出：识别文本（final结果 + partial中间结果）
▸ 为什么选择该模型：
- 完全离线运行，保护演讲隐私
- 中文识别准确率 > 85%（安静环境）
- 支持流式推理（回调返回中间结果）
▸ 核心原理：
CNN提取声学特征 → LSTM建模时序依赖 → HMM状态解码 → 语言模型输出文字
选型逻辑：MediaPipe提供实时手部关键点 → 手势规则转化；Vosk提供离线语音 → 文本匹配。二者形成互补的双模态控制方案，覆盖"举手翻页"和"动口控制"两种场景。

## Slide 6
04 技术流程与实验设计
数据来源与预处理
→ BGR转RGB色彩空间 → 送入MediaPipe管道
音频数据：麦克风采集 16kHz 单声道PCM
→ 静音检测（SilenceTimeout=2s）→ Vosk流式引擎
PPT数据：python-pptx解析.pptx文件
→ 提取每页幻灯片文字内容，建立 页码→[文字]映射
系统处理流程
摄像头 → MediaPipe → 几何规则（8种手势）
→ 稳定性校验（连续8帧稳定）→ 模拟键盘翻页
语音识别模式（OK手势进入）：
麦克风 → Vosk流式识别 → 关键词匹配
→ 翻页/跳转/黑屏/文字匹配 → 字幕显示
模式切换机制：
OK手势 → 启动语音监听 → 进入语音模式
说"ok"/"好的" → 停止语音 → 回到手势模式
实验设计要点
• 评价指标：手势识别准确率、语音识别准确率、系统端到端延迟
• 测试用例：8种手势各测试20次，10句语音命令各测试10次，记录成功/失败

## Slide 7
05 结果展示与案例分析
功能验证结果
✓ 手掌右滑 → 下一页（准确率 > 90%）
✓ 手掌左滑 → 上一页（准确率 > 90%）
✓ OK手势 → 切语音（准确率 > 95%）
✓ 伸1指/2指 → 翻页（补充手势）
✓ 大拇指/五指/握拳 → 首页/末页/黑屏
语音识别：
✓ 翻页命令（下一页/上一页）
✓ 跳转命令（首页/末页）
✓ 语音匹配PPT文字 → 字幕显示PPT原文
模式切换：OK → 语音模式 / 说"ok" → 手势模式
评价指标与Demo展示
• 手势→翻页：< 150ms（含8帧稳定性校验）
• 语音→匹配：< 500ms（流式中间结果）
• 单帧处理：< 80ms（CPU模式）
准确率指标：
• OK手势识别准确率：> 95%
• 左右滑动手势：> 90%
• 中文语音命令：> 85%（安静环境）
兼容性：
• Microsoft PowerPoint ✓
• WPS Office ✓
现场Demo展示：实时摄像头画面 → 手势翻页
→ 用语音命令翻回上一页
→ 说"ok"切回手势 → 翻到末页

## Slide 8
06 问题反思与改进方向
当前方案的不足
（如挥手、画圈示意等复杂姿态）
2. Vosk在嘈杂环境（如会议室多人讨论）
下准确率明显下降
3. 匹配PPT文字依赖python-pptx预解析，
不支持图片内嵌文字或SmartArt中的文字
4. 摄像头固定，演讲者活动范围受限
5. 缺少多人场景下的指定主讲人支持
数据偏差、风险与优化
- 测试多为右手操作，缺少左撇子用户数据
- 手势阈值基于特定光照条件调参
▸ 隐私与安全：
- 摄像头画面本地处理（未加密传输）
- 建议增加用户知情同意提示
▸ 模型可解释性：
- MediaPipe为端到端黑盒模型
- 手势分类依赖人工几何规则而非学习
▸ 后续优化方向：
- 引入Gesture Transformer识别连续手势
- 集成Whisper增强噪声鲁棒性
- 增加手势激光笔/涂鸦功能
- 支持多手追踪 + 主讲人区分

## Slide 9
07 总结学习收获
项目成果
• 实现了8种手势的实时识别与稳定触发
• 集成了离线中文语音识别，支持多关键词命令与PPT文字匹配
• 实现了手势↔语音动态无缝切换，演讲者自由选择控制方式
• 系统兼容Microsoft PowerPoint和WPS两大主流演示平台
学习收获
• 掌握了Vosk离线语音识别模型的部署与流式调用方法
• 实践了多模态人机交互系统的架构设计（双线程+队列+模式管理）
• 体会到数字媒体技术中"计算机视觉+语音处理+人机交互"的融合价值
• 认识到现实部署中的挑战：光照变化、噪声干扰、用户习惯差异
感谢聆听！欢迎提问。
数字媒体技术 课程汇报 | 基于MediaPipe + Vosk 的智能PPT控制系统